## Slide 1: Основи проведення оцінки впливу на довкілля та екологічної сертифікації у сфері виробництва будівельних матеріалів
СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)
ДБН А.2.2-1:2021
Загальні засади здійснення оцінки впливу на довкілля у сфері виробництва будівельних матеріалів

## Slide 2: СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ДБН А.2.2-1:2021 встановлює вимоги до складу і змісту розділу оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд будь-якого призначення та їх комплексів.
ДБН А.2.2-1:2021 застосовують для прийнятих проектних рішень з урахуванням обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних та інших заходів, спрямованих на забезпечення безпеки навколишнього середовища під час будівництва та експлуатації будівель і споруд будь-якого призначення та їх комплексів.
Метою ОВНС є визначення допустимості, доцільності і прийнятності проектних рішень, в тому числі обґрунтування екологічних, економічних, технічних, організаційних, санітарних та інших заходів з метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища та екололгічної безпеки

## Slide 3: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Для видів діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля (ОВД) відповідно до вимог Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, розроблення матеріалів ОВНС виконується з використанням матеріалів звіту про оцінку впливу на довкілля відповідно в повному обсязі.
Для інших видів діяльності та об'єктів матеріали ОВНС розробляються відповідно в скороченому обсязі, який визначається замовником і виконавцем при складанні завдання на розроблення матеріалів ОВНС, виходячи з переліку і характеристик очікуваних видів впливів планованої діяльності на компоненти навколишнього природного середовища: клімат і мікроклімат; повітряне середовище; геологічне середовище; водне середовище; ґрунти; рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.
Матеріали ОВНС та розрахункові обґрунтування з підтвердженням достовірності вихідних даних, що були застосовані при виконанні розрахунків, включаються до складу затверджувальної частини проектної документації.

## Slide 4: НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”
ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва
ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва
ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги
ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення
ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності)
Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007 “Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря”, затверджених наказом МОЗ України від 13.04.07 р. № 184

## Slide 5: ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Визначення масштабів і рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, а також прийнятності проектних рішень з точки зору потреб охорони довкілля та вимог екологічної безпеки
навколишнє середовище
Сукупність природних, соціальних (включаючи середовище життєдіяльності людини) і техногенних умов існування людського суспільства
навколишнє природне середовище
Сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси

## Slide 6: ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
навколишнє соціальне середовище
Сукупність соціально-побутових умов життєдіяльності населення, соціально-економічних відносин між людьми, групами людей, а також між ними і створюваними ними матеріальними і духовними цінностями
середовище життєдіяльності людини
Навколишнє середовище території населених пунктів, курортних та рекреаційних зон, водні об'єкти, призначені для господарсько-питного та рекреаційного використання, землі сільгоспугідь
навколишнє техногенне середовище
Штучно створена частина навколишнього середовища, що складається з технічних і природних елементів

## Slide 7: ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
об'єкти впливу (реципієнти)
Об'єкти і компоненти навколишнього середовища чи їх окремі елементи, на які здійснюється вплив планованої діяльності
джерела впливу
Техногенні та природні об'єкти (або їх складові частини), процеси і явища, що впливають на навколишнє середовище
вплив
Привнесення в навколишнє середовище чи вилучення з нього будь-якої матеріальної субстанції або інші дії, що викликають зміни його стану
вплив нормативний
Вплив на навколишнє середовище, що здійснюється в припустимих межах і не викликає понаднормативних змін

## Slide 8: ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
стан нормативний
Стан території (акваторії), за якого кількісні і якісні характеристики компонентів навколишнього середовища відповідають існуючим нормам і вимогам
фон прогнозований
Прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури та інших характеристик, але без урахування планованої діяльності
стан прогнозований
Прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури та інших характеристик та реалізації планованої діяльності

## Slide 9: ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
ризик
Ступінь імовірності певного негативного впливу на навколишнє середовище, який може відбутись в певний час або за певних обставин від планованої діяльності
зона впливу
Певний простір, район, територія, що характеризуються спільними ознаками безпосереднього впливу тих чи інших чинників на навколишнє середовище
межі зони впливу
Межі, які регламентуються відповідними законодавчими або нормативними актами або визначаються за результатами відповідних досліджень

## Slide 10: Інформація про здійснену процедуру оцінки впливу на довкілля
інформація про терміни в які було проведено оцінку впливу на довкілля;
номер справи з Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, де міститься звіт та висновок з оцінки впливу на довкілля;
копія висновку з оцінки впливу на довкілля про допустимість планованої діяльності (наводиться у додатках до розділу ОВНС)

## Slide 11: Оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва
Підрозділ виконується у складі розділу ОВНС з урахуванням матеріалів проекту організації будівництва відповідно до вимог ДБН А.3.1-5 і включає заходи щодо:
- захисту повітряного середовища та боротьби з шумом й іншими негативними фізичними впливами;
- охорони поверхневих і підземних вод;
- охорони земель та ґрунтів;
- охорони об’єктів рослинного і тваринного світу, та рослинних угруповань;
- охорони природоохоронних територій та об’єктів;
- охорони умов життєдіяльності людини;
- охорони пам'яток історії і культури;
- охорони оточуючих об'єктів техногенного середовища.